## Slide 1: 實驗四 超重力吸收 2020.10.15
B06504004 盧彥均
B06504069 蘇峰玉
B05504076 蔡孟儒
B06504124 趙奕翔

## Slide 2
數據處理
結果討論
困難排除
建議
實驗觀察
誤差討論

## Slide 3
壓降實驗
壓降對液體流量作圖
壓降對氣體流量作圖
壓降對轉速作圖
參數 | 
轉速w (rpm) | 600, 1200, 1800
液體流量L (GPH) | 0, 2, 4, 6
氣體流量G (L/min) | 10, 20, 30
揮發性有機物吸收實驗
去除率、KGa 對液體流量作圖
去除率、KGa 對氣體流量作圖
去除率、KGa 對轉速作圖
參數 |  |  | 
液體流量L (GPH) | 4 | 2, 6 | 4
轉速w (rpm) | 600 1800 | 1200 | 1200
氣體流量G (L/min) | 20+1.6 | 20+1.6 | 30+2.4
數據處理

## Slide 4
壓降 vs. 氣體流量
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
0 GPH | 11.3 | 13.2 | 16.3
2GPH | 10.3 | 12.8 | 16.5
4GPH | 10.5 | 14.2 | 16.9
6GPH | 13.6 | 15.7 | 20.9
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
0 GPH | 13.1 | 14.8 | 19.2
2GPH | 12.9 | 15.8 | 19.8
4GPH | 12 | 15.7 | 19.4
6GPH | 15.6 | 17.2 | 22.2
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
0 GPH | 17.1 | 18.8 | 23.5
2GPH | 16.8 | 18.8 | 23.1
4GPH | 16.3 | 20.3 | 23.9
6GPH | 18.3 | 22.5 | 27.8
0 GPH
2 GPH
4 GPH
6 GPH
w = 600 rpm
w = 1200 rpm
w = 1800 rpm
相同轉速下
提高氣體流量可以得到更大的壓降
提高液體流量亦可得到更大的壓降
氣體流量對壓降影響較大
推論影響壓降的主要因素為氣體流量
流體通過填充床時，碰撞填充床內的填充物，其中氣體比液體造成的摩擦損耗相對大

## Slide 5
Chart: 液體流量 (GPH)
| 0 | 2 | 4 | 6
10 L/min | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 18.3
20 L/min | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 22.5
30 L/min | 23.5 | 23.1 | 23.9 | 27.8
Chart: 液體流量 (GPH)
| 0 | 2 | 4 | 6
10 L/min | 13.1 | 12.9 | 12 | 15.6
20 L/min | 14.8 | 15.8 | 15.7 | 17.2
30 L/min | 19.2 | 19.8 | 19.4 | 22.2
Chart: 液體流量 (GPH)
| 0 | 2 | 4 | 6
10 L/min | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 13.6
20 L/min | 13.2 | 12.8 | 14.2 | 15.7
30 L/min | 16.3 | 16.5 | 16.9 | 20.9
壓降 vs. 液體流量
10 L/min
20 L/min
30 L/min
w = 600 rpm
w = 1200 rpm
w = 1800 rpm
相同轉速下
提高液體流量得到的壓降皆差不多
提高氣體流量得到的壓降相對大上許多
影響壓降的主要因素為氣體流量
與上頁結果推論相同

## Slide 6
壓降 vs. 轉速
G = 10 L/min
相同轉速下，提高液體流量得到的壓降皆差不多
同氣液流量下，提高轉速得到的壓降相對大上許多
影響壓降的原因中，轉速大於液體流量
0 GPH
2 GPH
4 GPH
6 GPH
Chart: 轉速 (rpm)
| 600 | 1200 | 1800
0GPH | 13.2 | 14.8 | 18.8
2GPH | 12.8 | 15.8 | 18.8
4GPH | 14.2 | 15.7 | 20.3
6GPH | 15.7 | 17.2 | 22.5
G = 20 L/min
Chart: 轉速 (rpm)
| 600 | 1200 | 1800
0GPH | 16.3 | 19.2 | 23.5
2GPH | 16.5 | 19.8 | 23.1
4GPH | 16.9 | 19.4 | 23.9
6GPH | 20.9 | 22.2 | 27.8
G = 30 L/min
Chart: 轉速(rpm)
| 600 | 1200 | 1800
0GPH | 11.3 | 13.1 | 17.1
2GPH | 10.3 | 12.9 | 16.8
4GPH | 10.5 | 12 | 16.3
6GPH | 13.6 | 15.6 | 18.3

## Slide 7
Chart: 液體流量 (GPH)
| 0 | 2 | 4 | 6
600 rpm | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 13.6
1200 rpm | 13.1 | 12.9 | 12 | 15.6
1800 rpm | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 18.3
壓降 vs. 液體流量
G = 10 L/min
相同轉速下
提高液體流量得到的壓降皆差不多
提高轉速流量得到的壓降相對大上許多
影響壓降的原因中，轉速大於液體流量
600 rpm
1200 rpm
1800 rpm
Chart: 液體流量 (GPH)
| 0 | 2 | 4 | 6
600 rpm | 13.2 | 12.8 | 14.2 | 15.7
1200 rpm | 14.8 | 15.8 | 15.7 | 17.2
1800 rpm | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 22.5
Chart: 液體流量 (GPH)
| 0 | 2 | 4 | 6
600 rpm | 16.3 | 16.5 | 16.9 | 20.9
1200 rpm | 19.2 | 19.8 | 19.4 | 22.2
1800 rpm | 23.5 | 23.1 | 23.9 | 27.8
G = 20 L/min
G = 30 L/min

## Slide 8
Chart: 轉速 (rpm)
| 600 | 1200 | 1800
10 L/min | 11.3 | 13.1 | 17.1
20 L/min | 13.2 | 14.8 | 18.8
30 L/min | 16.3 | 19.2 | 23.5
壓降 vs. 轉速
L = 0 GPH
Chart: 轉速 (rpm)
| 600 | 1200 | 1800
10 L/min | 10.3 | 12.9 | 16.8
20 L/min | 12.8 | 15.8 | 18.8
30 L/min | 16.5 | 19.8 | 23.1
Chart: 轉速 (rpm)
| 600 | 1200 | 1800
10 L/min | 10.5 | 12 | 16.3
20 L/min | 14.2 | 15.7 | 20.3
30 L/min | 20.9 | 22.2 | 27.8
L = 2 GPH
L = 4 GPH
L = 6 GPH
影響壓降的原因中，轉速與氣體流量都很重要
10 L/min
20 L/min
30 L/min
Chart: 轉速(rpm)
| 600 | 1200 | 1800
10 L/min | 13.6 | 15.6 | 18.3
20 L/min | 15.7 | 17.2 | 22.5
30 L/min | 20.9 | 22.2 | 27.8

## Slide 9
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
600 rpm | 11.3 | 13.2 | 16.3
1200 rpm | 13.1 | 14.8 | 19.2
1800 rpm | 17.1 | 18.8 | 23.5
壓降 vs. 氣體流量
600 rpm
1200 rpm
1800 rpm
L = 0 GPH
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
600 rpm | 10.3 | 12.8 | 16.5
1200 rpm | 12.9 | 15.8 | 19.8
1800 rpm | 16.8 | 18.8 | 23.1
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
600 rpm | 11.3 | 13.2 | 16.3
1200 rpm | 12 | 15.7 | 19.4
1800 rpm | 16.3 | 20.3 | 23.9
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
600 rpm | 13.6 | 15.7 | 20.9
1200 rpm | 15.6 | 17.2 | 22.2
1800 rpm | 18.3 | 22.5 | 27.8
L = 2 GPH
L = 4 GPH
L = 6 GPH
影響壓降的原因中，轉速與氣體流量都很重要

## Slide 10
結果討論－壓降實驗
提升轉速，增加對填充床內部的氣體離心速度，氣體進出需要克服更大阻力，造成壓降上升
提高氣體流量，摩擦填充物，造成阻力增加，導致壓降增加
提高液體流量，也會造成摩擦損耗，但影響程度較小
在離心力的作用下，液體比較少累積在填充塔中
影響壓降的主要因素為氣體流量及轉速
誤差來源－壓降實驗
壓力計上的數值變動幅度大，讀取看到的平均值記錄
轉速隨實驗過程中變動，有 5的差異
溫度於實驗過程中有些微降低，亦可能造成造成誤差
在水位過低時，儀器自動進行補水，若此過程中恆溫水槽有溫度變化，可能產生誤差

## Slide 11
結果討論－壓降實驗
Chart: 氣體流量 (L/min)
| 10 | 20 | 30
0 GPH | 13.1 | 14.8 | 19.2
2GPH | 12.9 | 15.8 | 19.8
4GPH | 12 | 15.7 | 19.4
6GPH | 15.6 | 17.2 | 22.2
0 GPH
2 GPH
4 GPH
6 GPH
w = 1200 rpm

## Slide 12
液體流量對去除率的影響
G = 21.6 L/min
W = 1200 rpm
提升液體流量，去除率也會上升
液體流量增加，相對能夠吸收氣體的量也上升，然而沒有增加很多。
Chart: 液體流量(GPH)
| 2 | 6
 | 97.0112 | 97.6519

## Slide 13
轉速對去除率的影響
G = 21.6 L/min
L = 4 GPH
提升轉速，去除率也會上升
當轉速增加，液膜厚度薄，減少氣液間的質傳阻力，質傳效率好，去除率較高
且轉速增加時，液體在填充塔內移動較快，形成像紊流般的形式提升粒子碰撞，增加氣液間的接觸，去除率上升
Chart: 轉速(rpm)
| 600 | 1800
 | 96.1934 | 97.2238

## Slide 14
液體流量對KGa的影響
G = 21.6 L/min
W = 1200 rpm
提升液體流量，KGa上升
液體流量增加，液體更均勻的分佈在填充床，增加氣液之間的接觸，使KGa略微上升。
Chart: 液體流量(GPH)
| 2 | 6
 | 5.9598 | 6.2698

## Slide 15
轉速對KGa的影響
G = 21.6 L/min
L = 4 GPH
增加轉速，KGa會上升
提升轉速會造成氣液之間的接觸，上升的幅度高於液體流量。因為轉速增加，造成液膜變薄，讓它更符合雙膜定律，增加質傳。
Chart: 轉速(rpm)
| 600 | 1800
 | 5.4814 | 6.013

## Slide 16
氣體流量對去除率、KGa的影響
由於儀器問題，上週的實驗沒能做出氣體流量與去除率的關係
從液體流率結果推敲，當氣體流率變大，可能會擠壓液體空間，造成液體液膜變薄，提升質傳的效果，去除率會上升
但當氣體流量繼續上升，氣體於填充塔內的滯留時間會下降，氣體未達平衡就離開，也可能造成去除率下降
增加氣體流量可以增加氣液接觸，造成分子碰撞增加，提升KGa值。

## Slide 17
結果討論－揮發性有機物實驗
去除率及KGa皆隨 液體流量 上升而上升
去除率及KGa皆隨 氣體流量 上升而上升
去除率及KGa皆隨 轉速 上升而上升
誤差來源－揮發性有機物實驗
第一次測入口濃度時，儀器是正常運作的；後續數據則是困難排解後所測得，可能造成誤差
酒精蒸氣的吸收需等待10～15分鐘才達平衡，有些數據可能尚未等待至吸收平衡
可能在吸取藥物時碰到管壁而產生雜質或水分，造成誤差，此點已盡量避免

## Slide 18
實驗觀察
壓降實驗：大多時候氣體入口皆固定在同一溫度（開始實驗時，入口溫度為25°C），在逐漸調升液體流量時，溫度由25 °C下降至23 °C
在水位未達到一定高度時，溫度顯示器會跳掉，進行補水。補水至一定水位時，溫度顯示器再度亮起。
GC測量結果，若取入口濃度進行測量，所得到的數據會是高濃度酒精蒸氣，面積較大，且只會有一個波峰；若取出口濃度進行測量，出口氣體會包含一些空氣及被吸收後的酒精蒸氣，因此會有兩個波峰。
由於酒精的吸收需要10～15分鐘的平衡時間，第一針所得到的面積會與第三針有2～3倍的差異。
在操作上，都是以先調整轉速，後調整氣體流量，最後調整液體流量的順序進行，造成交叉比對一些數據時有非正相關的結果出現，推測可能為操作順序所影響。

## Slide 19
inlet
outlet
alcohol
alcohol
air
實驗觀察

## Slide 20
氮氣洩漏
現象：GC測量圖形不正常、儀器側邊氮氣指針顯示濃度不穩
對GC結果造成的影響：氮氣作為載流氣體，濃度忽高忽低會影響待測物濃度，造成結果不準確。
遭遇到的困難

## Slide 21
針內氣體未進入GC
現象：GC測量圖形不正常，結果顯示測不到任何物質
遭遇到的困難

## Slide 22
氮氣洩漏
現象：GC測量圖形不正常、儀器側邊氮氣指針顯示濃度不穩
推測可能原因：打針入口通道未鎖緊
將通道鎖緊後，氮氣濃度顯示正常
針內氣體未進入GC
現象：GC測量圖形不正常，結果顯示測不到任何物質
推測可能原因：GC老舊、管線損壞、針內氣體洩漏
將GC內部打開確認管線良好相接
經過清洗幾次針頭、換針後，順利測得結果
困難排解過程

## Slide 23
壓力計數值跳動幅度過大（ 0.1~3）
氣體入口的溫度仍有小浮動，可以提供不同溫度下，對壓降的修正式
GC、針頭老舊，需要檢查是否漏氣或參與雜質
實驗建議

## Slide 24
Thanks for listening